# SC-1TWI-35; SC-2TWI-35

# GUIDE D’INSTALLATION

- Coupez le courant au niveau du coffret à fusibles central.

- Fixez la barre croisée (A) à la boîte de connexion avec les 2 vis fournies.  Assurez-vous que les fils blanc et noir de la boîte de connexion passent à travers l’ouverture du milieu de la barre croisée.

- Attachez le bout libre du fil de terre (fil de cuivre nu ou fil vert) au fil de terre ou à la vis de borne de terre sur la boîte de connexion, ou attachez-le à la vis de borne de terre de la borne croisée.

- Branchez le fil noir de la boîte d’alimentation au fil noir du bras de lumière et branchez le fil blanc de la boîte d’alimentation au fil blanc du bras de lumière.  REMARQUE: Toutes les connexions doivent être fixées avec des coinceurs à câble ou des marettes (inclus) et repoussés à l’intérieur de la boîte de connexion.

- Montez le couvercle du bras de lumière (B) par-dessus les deux vis de la barre croisée (A) et attachez solidement avec 2 bouchons ou capuchons décoratifs (C).

# INSTALLATION DES VITRES ET DES AMPOULES

- Glissez les verres dans les emboîtements puis posez les vitres carrées (E) sur les emboîtements; fixez-les en place en serrant à fond les raccords manchonnés (F) en vous servant de l’instrument fourni.

- Utilisez une ampoule G9 d’intensité inférieure à 35W.

REBRANCHEZ LE COURANT

VOTRE LUMINAIRE EasyLiteMC EST PRÊT À L’USAGE